## Slide 1
As-is | 공정시간과 현재 생산능력
공용 정제기 1대 · 정제 57 h/Batch · 검사 · 충진은 다음 Batch 정제와 병렬 진행
1
Confidential
- 1 -
공란 : 담당부서 확인 후 입력
Crude
원재료 입고
Lake Materials
IQC
수입검사
NMR·ICP·IC
준비 · 투입
Canister → 정제기
정제기
공용 정제기 1대 · 103℃
하이닉스·CXMT·이지켐 공동
PQC
공정검사
NMR
Product
Product Tank
PQC 합격 후 이송
–
2 h
미확인 h
정제 57 h/Batch
미확인 h
미확인 h
FQC
제품검사
2 h
G/B
5 Gal 글로브 박스 충진
20 kg/병 · 필터 포함
2 h/병 · 약 8병 16 h
200 L
200 L 수동 충진
140 kg/용기 · 필터 포함
8 h (범위 확인)
OQC
출하 ■ SK하이닉스 ■ CXMT
OQC
출하 ■ 이지켐
OQC·출하 2 h
PQC NG → 정제 복귀
FQC NG → 정제 복귀 (조건 확인)
As-is 운영 조건
정제기 1대 — 3개 고객 공동
정제 · 충진 병렬 : 충진 중 다음 Batch 정제
103℃ · 57 h/Batch · 190 kg/Batch
5 Gal 20 kg — 글로브 박스
200 L 140 kg — 수동 충진
제공 시간
미확인
부적합 복귀 (조건 확인)
① 한 Batch 확인 공정시간 (Lead Time) 제공 시간 합계 · 생산 간격 아님
확정
계획·제시
추정
환산 참고
검토안
5 Gal 경로
정제 57 h
충진 16 h
미확인
79 h + 미확인
200 L 경로
정제 57 h
충진 8 h
미확인
71 h + 미확인
※ 미확인 : 준비·투입 · PQC · Product Tank · 검사 대기 · 세척·전환 (정제 57 h 포함 여부 확인) · 5 Gal 16 h는 약 8병 기준 (190 kg 전량 9.5병이면 19 h)
② 11월 운전 타임테이블 — 정제기 1대 월 11 Batch 검증 사이클 65.5 h = 정제 57 h + 전환·대기 8.5 h
1
일
2
월
3
화
4
수
5
목
6
금
7
토
8
일
9
월
10
화
11
수
12
목
13
금
14
토
15
일
16
월
17
화
18
수
19
목
20
금
21
토
22
일
23
월
24
화
25
수
26
목
27
금
28
토
29
일
30
월
11월 (2026)
24 h 연속 · 720 h
정제기 1대
FQC·충진·OQC
누적 생산 kg
B1
190
B2
380
B3
570
B4
760
B5
950
B6
1,140
B7
1,330
B8
1,520
B9
1,710
B10
1,900
B11
2,090
정제 57 h
전환·대기
충진 20 h
11월 결과 11 Batch · 2,090 kg
B11 11/30 15:32 완료 · 잔여 8.5 h
시간 검증 627 h + 93 h = 720 h
정제 11×57 + 전환·대기 11×8.5
비교 (참고) 57 h 연속 12 · 관측 10.7
12번째는 36 h 진행 → 이월 / 67.5 h
현재 연간 Capa. 26.2톤 = 월 11.49
57 h 기준 · '27.6까지 적용 (전제) · 사이클 62.7 h
Notes: [1장 As-is — 계산 근거 (Excel 03_Capacity_Model)]
■ 운영 전제 : 정제기 1대 공동 사용, 앞 Batch 검사·충진 중 다음 Batch 정제 가능 (병렬)
■ 제공 공정시간 : IQC 2 h / 정제 57 h / FQC 2 h / 5 Gal 2 h/병 (약 8병 16 h) / 200 L 8 h / OQC·출하 2 h
■ 한 Batch 확인 시간 합계 (Lead Time 일부)
- 5 Gal 경로 : 2 + 57 + 2 + 16 + 2 = 79 h + 미확인
- 200 L 경로 : 2 + 57 + 2 + 8 + 2 = 71 h + 미확인 (200 L 8 h는 용기당으로 적용 — 범위 확인)
- 이 값은 다음 Batch 정제 시작 간격이 아님
■ 정제 생산 간격
- 이론 : 720 ÷ 57 = 12.63 → 월내 완료 12 Batch (2,280 kg), 월말 36 h 진행 중 → 다음 월 이월
- 과거 최대 11 Batch : 정제 627 h, 720 h 대비 93 h 차이, 실효 65.5 h/Batch (차이는 전환·대기·보수·월 경계 등 가능성 — 손실로 단정하지 않음)
- 과거 일정 추정 : 약 67.5 h/Batch (3장)
■ 11월 타임테이블 (정제기 24 h 연속 · 사이클 65.45 h = 720 ÷ 11)
- B1 11/01 00:00~11/03 09:00 · B2 11/03 17:27~11/06 02:27 · B3 11/06 10:54~11/08 19:54 · B4 11/09 04:21~11/11 13:21
- B5 11/11 21:49~11/14 06:49 · B6 11/14 15:16~11/17 00:16 · B7 11/17 08:43~11/19 17:43 · B8 11/20 02:10~11/22 11:10
- B9 11/22 19:38~11/25 04:38 · B10 11/25 13:05~11/27 22:05 · B11 11/28 06:32~11/30 15:32 (잔여 8.5 h)
- 충진(FQC 2 + 5 Gal 16 + OQC 2 = 20 h)은 다음 Batch 정제와 병렬 — B11 충진은 12/1 완료
- 전환·대기 8.5 h는 11 Batch 기준 배분값 (실제 세척·전환·대기 내역 확인 필요)
- 관측 평균 67.5 h 적용 시 30일 10.7 Batch (31일 달 11 Batch) · 57 h 연속 시 12 Batch + 36 h 이월
■ 26.2톤 환산 : 26,200 ÷ 190 = 137.89 Batch 상당 → 정수 138 × 190 = 26,220 kg (표시 26.2톤), 월평균 11.49 Batch, 암묵 간격 63.5 h (8,760 h 기준)
■ 확인 : 정제 57 h 포함 범위, 190 kg 정의(회수량/양품), 약 8병(160 kg)과 190 kg 차이 30 kg 처리

## Slide 2
To-be | 공정과 리플럭스 계획
동일 정제기 1대 개선 · 5 Gal 글로브 박스 유지 · 200 L ARS · '27.7 생산 시작
2
Confidential
- 2 -
공란 : 담당부서 확인 후 입력
Crude
원재료 입고
Lake Materials
IQC
수입검사
NMR·ICP·IC
준비 · 투입
Canister → 정제기
정제기
정제기 1대 · 리플럭스
'27.7 적용 · 3개 고객 공동
PQC
공정검사
NMR
Product
Product Tank
PQC 합격 후 이송
–
2 h
미확인 h
정제 약 29 h 필요
미확인 h
미확인 h
FQC
제품검사
2 h
G/B
5 Gal 글로브 박스 충진
20 kg/병 · 필터 포함 · 유지
2 h/병 · 약 8병 16 h
ARS
200 L ARS 자동 충진
140 kg/용기 · 필터 포함 · '27 운영
8 h (범위 확인)
OQC
출하 ■ SK하이닉스 ■ CXMT
OQC
출하 ■ 이지켐
OQC·출하 2 h
PQC NG → 정제 복귀
FQC NG → 정제 복귀 (조건 확인)
개선 영향 구간
리플럭스
정제 공정 · '27.7 생산 시작
+21 톤/년 (12개월 환산)
ARS
200 L 충진 · '26 설치 / '27 운영
충진 개선 · Capa. 가산 없음
유지
5 Gal 글로브 박스
하이닉스 · CXMT 변경 없음
· 정제기 증설 아님 (동일 1대 개선)
· 정제 · 충진 병렬 운영 유지
제공 시간
미확인
부적합 복귀 (조건 확인)
① 리플럭스 · ARS 일정 전제 : '27.6까지 57 h · 26.2톤/년 생산 → '27.7부터 리플럭스 47.2톤/년 생산
구분 | 2027년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028년 |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
■ 리플럭스 공사 |  | 공사 (2~5월) · 생산 유지 전제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
■ 시운전 |  |  |  |  |  | 시운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
■ 리플럭스 적용 생산 |  |  |  |  |  |  | 생산 시작 '27.7 · 최초 12개월 '27.7~'28.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
■ ARS 200 L 자동 충진 | 운영 계획 ('26 설치 → '27~) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
② 리플럭스 후 필요 정제시간 — 47.2톤 달성 조건 (11월 예시) 사이클 34.8 h = 필요 정제 29.1 h + 정제 외 5.7 h
1
일
2
월
3
화
4
수
5
목
6
금
7
토
8
일
9
월
10
화
11
수
12
목
13
금
14
토
15
일
16
월
17
화
18
수
19
목
20
금
21
토
22
일
23
월
24
화
25
수
26
목
27
금
28
토
29
일
30
월
11월 (2026)
24 h 연속 · 720 h
정제기 (필요)
FQC·충진·OQC
누적 생산 kg
1
190
2
380
3
570
4
760
5
950
6
1,140
7
1,330
8
1,520
9
1,710
10
1,900
11
2,090
12
2,280
13
2,470
14
2,660
15
2,850
16
3,040
17
3,230
18
3,420
19
3,610
20
3,800
21→
정제 29.1 h (필요)
정제 외
충진 20 h
전제
~'27.6 26.2톤 → '27.7~ 47.2톤
연 기준 생산 가능 · 190 kg/Batch 유지
필요 사이클
34.8 h
720 h ÷ 월 20.7 Batch · 30일 20 Batch
필요 정제시간
약 29 h (28.7~31.6)
57 h 대비 약 −49% · 생산성 1.80배
105℃ 검토안
50.2톤 (미확정)
47.2톤과 별도 · 검증·승인 필요
Notes: [2장 To-be — 확인 항목]
■ 확정 일정 : 2027년 2~5월 공사 / 6월 시운전 / 7월 리플럭스 적용 생산, 최초 12개월 '27.7~'28.6
■ Capa. : 26.2 + 21 = 47.2 톤/년 (12개월 환산) — 리플럭스 후 실제 정제시간 · Batch 생산량은 미확인 입력값
■ 2028 검토안 : 103℃ → 105℃, +3 톤/년 → 적용 시 50.2 톤/년 (미확정 · 검증 및 승인 필요 · 적용 시점 미정)
- 검증 : 열 안정성, Dimer 형성, Unknown impurity 증가, 수율 영향
■ 전제 조건 : 2027년 6월까지 정제 57 h · 연 26.2톤 생산 가능 / 2027년 7월부터 리플럭스 적용 연 47.2톤 생산 가능
■ 리플럭스 후 필요 정제시간 (190 kg/Batch 유지 가정)
- 현재 : 26.2톤 ÷ 12 ÷ 190 = 월 11.49 Batch → 사이클 720 ÷ 11.49 = 62.66 h → 정제 외 시간 62.66 − 57 = 5.66 h
- 47.2톤 : 월 20.70 Batch → 필요 사이클 34.78 h
- 정제 외 시간 5.66 h 유지 시 필요 정제시간 = 34.78 − 5.66 = 29.12 h (57 h 대비 −48.9%)
- 정제 외 시간도 같은 비율로 줄 경우 (비례 환산) : 57 × 26.2 ÷ 47.2 = 31.64 h
- 연 8,760 h 기준 계산 시 28.74 h → 필요 정제시간 범위 약 28.7 ~ 31.6 h (생산성 1.80배)
- Batch 생산량이 바뀌면 필요 사이클 = 720 × (Batch kg) ÷ 3,933 kg
■ 11월 예시 : 47.2톤 ÷ 12 = 3,933 kg/월 ÷ 190 kg = 20.70 Batch → 720 ÷ 20.70 = 34.78 h/사이클
- 30일 기준 20 Batch 완료 (B20 11/29 23:35) = 3,800 kg, B21은 12/1 10:22 완료로 이월
- 사이클 34.8 h의 정제·전환 내역은 미확인 — 리플럭스 후 실제 정제시간으로 검증 필요 (57 h 적용 불가)
- 2027 7~11월 수요 3,793 kg/월 = 20.0 Batch → 필요 사이클 36.1 h (정제 외 5.7 h 유지 시 정제 30.4 h 이하)
- 20 Batch 모두 5 Gal 충진 시 글로브 박스 월 320 h (16 h × 20) — 근무시간 확인 필요
■ ARS : 2026년 내 설치, 2027년부터 200 L 자동 충진 운영 계획 — 5 Gal은 글로브 박스 유지, Capa. 중복 가산 없음
■ 설비·공무 : 공사 중 생산중단 범위, 시운전 양품 생산 가능 여부, 초기 안정화 기간

## Slide 3
과거 Batch 일정과 병렬 운영 생산능력 추정
6/2 #39 ~ 10/29 #92 표시일자 분석 · 추정 실효 간격 약 67.5 h · 월 약 10.7 Batch
3
Confidential
- 3 -
공란 : 담당부서 확인 후 입력
① Batch 표시일자 분포 원자료 생산계획 · 표시일자 의미(투입/완료) 미확정
1
10
20
31
5월*
37
38
6월
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
11개 / T 8
7월
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
11개 / T 11
8월
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
11개 / T 8
9월
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
10개 / T 8
10월
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
11개 / T 11
* 5월 일부(#37 · #38) · 번호 개수 / T = 원자료 Total (붉은 T = 불일치 → 집계 기준 확인) · 6~10월 번호 54 vs Total 46
② 표시일자 간격 분포 (#40~#92, 53개)
1
1일
11
2일
39
3일
1
4일
1
5일
평균 2.81일 = 약 67.5 h (67.0~67.9 h)
중앙값 · 최빈값 3일 · 월 경계 간격 3일 (5월→6월 7일)
③ 월 생산능력 비교 월 720 h 기준 · 연 환산은 참고값
기준 | 간격 h/Batch | 월 Batch | 월 생산 kg | 연 환산 톤 (참고) | 산출 조건
이론 (정제 57 h만) | 57.0 | 12 (+0.63 이월) | 2,280 | 29.2 | 720÷57 · 연속 가동 상한
과거 월 최대 11 Batch | 65.5 | 11 | 2,090 | 25.1 ~ 25.4 | 720÷11 · 정제 627 h + 93 h
과거 일정 추정 (6~10월) | 약 67.5 | 약 10.7 | 약 2,028 | 약 24.7 | 149일÷53간격 · 표시일 기준
현재 Capa. 26.2톤 환산 | 63.5 | 11.49 | 2,183 | 26.2 | 26,200÷190 · 기준값
④ 정제 · 검사 · 충진 병렬 운영 (추정 간격 67.5 h 기준)
0h
30h
60h
90h
120h
150h
180h
210h
정제기 (1대)
FQC
5 Gal 충진
OQC · 출하
Batch n 정제 57 h
Batch n+1 정제 57 h
Batch n+2 정제 57 h
← 전환·대기 약 10.5 h (원인 확인)
↑ 충진은 다음 Batch 정제와 병렬
※ 원료 투입 시점 · IQC 적용 주기(Lot 공통 여부) 확인 · 충진 인력 · 글로브 박스 근무시간이 다음 Batch를 제한하는지 확인
추정 근거 · 가정
데이터 : 6/2 #39 ~ 10/29 #92 (54 Batch, 53간격)
방법 : 전체 경과 149일 ÷ 53 = 2.81일
범위 : 시각 미확인 → 양 끝 ±1일 67.0~67.9 h
가정 : 표시일 간격 = 정제기 Batch 시작 간격
적용 : 현재 103℃ · 동일 운영 패턴
차이 : 57 h 대비 +10.5 h (전환·세척·대기·일정 여유 등 — 원인 확인)
주의 : 2일 간격을 48 h로 단정하지 않음 (개별 ±24 h)
확인 : 표시일 의미 · 실제 시각 · Total 46 vs 번호 54
Notes: [3장 — 과거 Batch 일정 원자료 (02_Batch_Raw) 및 추정]
- 5월: 5/23 #37, 5/26 #38
- 6월: 6/2 #39, 6/5 #40, 6/8 #41, 6/11 #42, 6/14 #43, 6/17 #44, 6/20 #45, 6/23 #46, 6/25 #47, 6/27 #48, 6/28 #49
- 7월: 7/1 #50, 7/3 #51, 7/6 #52, 7/8 #53, 7/11 #54, 7/14 #55, 7/17 #56, 7/20 #57, 7/23 #58, 7/26 #59, 7/29 #60
- 8월: 8/1 #61, 8/4 #62, 8/7 #63, 8/10 #64, 8/13 #65, 8/16 #66, 8/19 #67, 8/22 #68, 8/25 #69, 8/28 #70, 8/31 #71
- 9월: 9/3 #72, 9/5 #73, 9/7 #74, 9/9 #75, 9/11 #76, 9/14 #77, 9/19 #78, 9/23 #79, 9/26 #80, 9/28 #81
- 10월: 10/1 #82, 10/4 #83, 10/7 #84, 10/10 #85, 10/12 #86, 10/15 #87, 10/18 #88, 10/20 #89, 10/23 #90, 10/26 #91, 10/29 #92
■ 간격 분석 (#40~#92, 53개) : 1일 1 / 2일 11 / 3일 39 / 4일 1 / 5일 1 — 중앙·최빈 3일
- 월내 평균 : 6월 2.60일 · 7월 2.80일 · 8월 3.00일 · 9월 2.78일 · 10월 2.80일
- 월 경계 : 6→7, 7→8, 8→9, 9→10 모두 3일 / 5/26 #38 → 6/2 #39 7일 (중단 여부 확인)
■ 추정 실효 간격 : 149일 ÷ 53 = 2.811일 = 67.47 h (범위 67.02~67.92 h)
- 월 환산 720 ÷ 67.47 = 10.67 Batch = 2,028 kg/월, 연 환산 8,760 ÷ 67.47 = 129.8 Batch = 24.67톤 (참고)
- 정제 57 h 대비 +10.47 h/Batch → 원인 미확정 (전환·세척·대기·일정 여유·월 경계)
■ 생산능력 비교
- 이론 12 Batch (2,280 kg) + 월말 36 h 이월 / 과거 최대 11 Batch 65.5 h (2,090 kg) / 추정 10.7 Batch / 26.2톤 환산 11.49 Batch (63.5 h)
- 26.2톤 기준값은 과거 일정 추정(24.7톤)보다 높고 이론(29.2톤)보다 낮음 — 산출 조건 차이 확인 (시간 · 가동률 임의 조정 안 함)
■ 참고 : 31일 달(7·8월) 11 Batch는 744 h ÷ 11 = 67.6 h로 추정 간격과 일치
■ 집계 : 원자료 Total 46 vs 번호 54 — 번호 개수를 양품 완료 Batch로 확정하지 않음

## Slide 4
2027년 월별 출하계획과 공급 대응
전제 : '27.6까지 26.2톤/년 · '27.7부터 47.2톤/년 → 생산 36.7톤 vs 출하 39.66톤
5
Confidential
- 5 -
공란 : 담당부서 확인 후 입력
① 2027 월별 필요 Batch · 생산 · 출하 · 재고 (kg) 생산 가능량은 전제 조건 기준 (연 Capa. ÷ 12, 균등 가동)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간
적용 조건 (전제) | 현재 57 h · 26.2톤/년 · 사이클 62.7 h (공사 · 시운전 생산 영향 없음 전제) |  |  |  |  |  | 리플럭스 · 47.2톤/년 · 사이클 34.8 h (정제 약 29 h) |  |  |  |  |  | 
정제기 ¦ 가용시간 h | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 8,640
생산 가능 Batch (전제) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 193.2
생산 가능량 kg (전제) | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 36,700
출하 ¦ ■ SK하이닉스 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 22,720
■ CXMT | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 7,000
병 (20 kg) | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 350병
■ 이지켐 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 980 | 9,940
용기 (140 kg) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 71용기
출하 합계 | 2,453.3 | 2,453.3 | 3,033.3 | 3,033.3 | 3,033.3 | 3,033.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,653.3 | 39,660
필요 ¦ 필요 Batch (출하÷190, 올림) | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210
Batch 과부족 (가능 − 필요) | -1.4 | -1.4 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | +1.5 | −15.6
필요 정제기 시간 h | 815 | 815 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 
과부족 ¦ 월 생산 − 출하 kg | -270 | -270 | -850 | -850 | -850 | -850 | +140 | +140 | +140 | +140 | +140 | +280 | −2,960
누적 과부족 kg | -270 | -540 | -1,390 | -2,240 | -3,090 | -3,940 | -3,800 | -3,660 | -3,520 | -3,380 | -3,240 | -2,960 | 최저 −3,940
재고 ¦ 기초 / 기말재고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* CXMT 20 kg 단위 : 3~6월 580 kg(29병) · 7~12월 780 kg(39병) → 7,000 kg(350병) / 이지켐 140 kg 단위 : 1~6월 560 kg(4용기) · 7~11월 1,120 kg(8용기) · 12월 980 kg(7용기) → 9,940 kg(71용기, 10톤 대비 −60 kg · 72용기 시 10,080 kg)
* 필요 정제기 시간 = 필요 Batch × 사이클 (붉은 숫자 = 720 h 초과) · 하이닉스 22,720 ÷ 12 = 1,893.3 kg (20 kg 단위 배분 별도)
② 전제 조건 기준 2027 공급 판단
생산 36.7톤 vs 출하 39.66톤
−2.96 톤
1~6월 13.1 + 7~12월 23.6 (전제)
연간 Batch
필요 208.7 vs 가능 193.2
약 15.6 Batch 부족 = 재고로 보완
최대 누적 부족 (6월말)
−3,940 kg
'27.1 기초재고 최소 3.94톤 + 목표재고
2026 재고 확보 가능 범위
최대 6.98 톤
26.2 − 19.22 · CXMT 2026 출하 시 감소
③ 정제 · 충진 자원 제약 (월 기준)
정제기 1~6월 (57 h)
필요 13~16 vs 11.5 Batch/월
필요 815~1,003 h > 가용 720 h
정제기 7~12월 (약 29 h)
필요 20 vs 20.7 Batch/월
696 h ≤ 720 h · 여유 0.7 Batch
5 Gal 글로브 박스
189 ~ 267 h/월
근무시간 입력 필요 (720 h 자동 적용 금지)
200 L (ARS) · FQC
32~64 · 26~40 h/월
ARS 처리능력 · QC 근무시간 확인
Notes: [5장 — 2027 월별 공급 대응 (Excel 04 · 05 시트)]
■ 전제 조건 : 2027년 6월까지 26.2톤/년 (정제 57 h, 사이클 62.7 h), 7월부터 47.2톤/년 (리플럭스, 사이클 34.8 h · 정제 약 29 h)
■ 출하계획 (연 39,660 kg)
- 하이닉스 22,720 kg → 월 1,893.333 kg (표시 1,893.3, 연간 합계 유지)
- CXMT (20 kg 단위) : 1~2월 0 / 3~6월 580 kg (29병) / 7~12월 780 kg (39병) → 7,000 kg = 350병
- 이지켐 (140 kg 단위) : 1~6월 560 kg (4용기) / 7~11월 1,120 kg (8용기) / 12월 980 kg (7용기) → 9,940 kg = 71용기
· 7~12월 잔량 6,640 kg ÷ 140 = 47.4용기 → 47용기(9,940 kg, −60 kg) 적용 · 48용기 시 10,080 kg (+80 kg)
■ 필요 Batch (출하 ÷ 190 kg, 올림)
- 1~2월 13 / 3~6월 16 / 7~12월 20 Batch → 월별 합 210 (총량 기준 208.7)
- 생산 가능 Batch (전제) : 1~6월 11.5 / 7~12월 20.7 → 연 193.2 → 약 15.6 Batch 부족
- 필요 정제기 시간 : 1~2월 814 h · 3~6월 1,003 h (720 h 초과) / 7~12월 696 h (720 h 이내)
- 7~11월 수요 3,793 kg = 20.0 Batch → 필요 사이클 36.1 h → 정제 외 5.7 h 유지 시 정제 30.4 h 이하 필요
■ 재고 흐름 : 월 −270 (1~2월) / −850 (3~6월) / +140 (7~11월) / +280 (12월)
- 누적 최저 −3,940 kg (6월말) → 2027.1 기초재고 최소 3,940 kg (+ 목표재고), 연말 −2,960 kg
- 2026 확보 여지 : 26.2 − 19.22 = 6.98톤 (CXMT 2026 출하 · 실제 가동 반영 시 감소)
■ 충진 부하 : 5 Gal 189.3 (1~2월) · 247.3 (3~6월) · 267.3 h/월 (7~12월) / 200 L 32 · 64 · 56 h/월
■ 전제가 깨지는 경우 : 공사 중 생산 감소, 시운전 양품 지연, 리플럭스 후 정제시간 29 h 초과 → 부족량 증가

## Slide 5
2027년 월별 출하계획과 공급 대응
전제 : '27.6까지 26.2톤/년 · '27.7부터 47.2톤/년 → 생산 36.7톤 vs 출하 39.66톤
5
Confidential
- 5 -
공란 : 담당부서 확인 후 입력
① 2027 월별 필요 Batch · 생산 · 출하 · 재고 (kg) 생산 가능량은 전제 조건 기준 (연 Capa. ÷ 12, 균등 가동)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간
적용 조건 (전제) | 현재 57 h · 26.2톤/년 · 사이클 62.7 h (공사 · 시운전 생산 영향 없음 전제) |  |  |  |  |  | 리플럭스 · 47.2톤/년 · 사이클 34.8 h (정제 약 29 h) |  |  |  |  |  | 
정제기 ¦ 가용시간 h | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 8,640
생산 가능 Batch (전제) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 193.2
생산 가능량 kg (전제) | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 2,183.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 3,933.3 | 36,700
출하 ¦ ■ SK하이닉스 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 1,893.3 | 22,720
■ CXMT | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 7,000
병 (20 kg) | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 350병
■ 이지켐 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 980 | 9,940
용기 (140 kg) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 71용기
출하 합계 | 2,453.3 | 2,453.3 | 3,033.3 | 3,033.3 | 3,033.3 | 3,033.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,793.3 | 3,653.3 | 39,660
필요 ¦ 필요 Batch (출하÷190, 올림) | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210
Batch 과부족 (가능 − 필요) | -1.4 | -1.4 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | +1.5 | −15.6
필요 정제기 시간 h | 815 | 815 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 
과부족 ¦ 월 생산 − 출하 kg | -270 | -270 | -850 | -850 | -850 | -850 | +140 | +140 | +140 | +140 | +140 | +280 | −2,960
누적 과부족 kg | -270 | -540 | -1,390 | -2,240 | -3,090 | -3,940 | -3,800 | -3,660 | -3,520 | -3,380 | -3,240 | -2,960 | 최저 −3,940
재고 ¦ 기초 / 기말재고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* CXMT 20 kg 단위 : 3~6월 580 kg(29병) · 7~12월 780 kg(39병) → 7,000 kg(350병) / 이지켐 140 kg 단위 : 1~6월 560 kg(4용기) · 7~11월 1,120 kg(8용기) · 12월 980 kg(7용기) → 9,940 kg(71용기, 10톤 대비 −60 kg · 72용기 시 10,080 kg)
* 필요 정제기 시간 = 필요 Batch × 사이클 (붉은 숫자 = 720 h 초과) · 하이닉스 22,720 ÷ 12 = 1,893.3 kg (20 kg 단위 배분 별도)
② 전제 조건 기준 2027 공급 판단
생산 36.7톤 vs 출하 39.66톤
−2.96 톤
1~6월 13.1 + 7~12월 23.6 (전제)
연간 Batch
필요 208.7 vs 가능 193.2
약 15.6 Batch 부족 = 재고로 보완
최대 누적 부족 (6월말)
−3,940 kg
'27.1 기초재고 최소 3.94톤 + 목표재고
2026 재고 확보 가능 범위
최대 6.98 톤
26.2 − 19.22 · CXMT 2026 출하 시 감소
③ 정제 · 충진 자원 제약 (월 기준)
정제기 1~6월 (57 h)
필요 13~16 vs 11.5 Batch/월
필요 815~1,003 h > 가용 720 h
정제기 7~12월 (약 29 h)
필요 20 vs 20.7 Batch/월
696 h ≤ 720 h · 여유 0.7 Batch
5 Gal 글로브 박스
189 ~ 267 h/월
근무시간 입력 필요 (720 h 자동 적용 금지)
200 L (ARS) · FQC
32~64 · 26~40 h/월
ARS 처리능력 · QC 근무시간 확인